國立高雄科技大學

第二種壓力容器（含壓縮機）定期自動檢查表

檢查週期：每年                                           製表單位：環安衛中心

適用場所資料：

| 系(所、中心) |  | 場所名稱 |  |
| --- | --- | --- | --- |

| 項次 | 檢查項目 | 檢查基準 | 檢查方法 | 結果 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 一 | 本體 | 本體（含內面、外面、蓋板、凸緣）應無損傷、裂痕、變形及腐蝕洩漏情形 | 目視 |  |
| 二 | 閥、旋塞 | 應無損傷、裂痕、腐蝕之情形 | 目視、 手動、 必要時作洩漏測試 |  |
|  |  | 閥桿應無彎曲情形 |  |  |
|  |  | 應無洩漏情形 |  |  |
|  |  | 開關動作狀況應良好 |  |  |
| 三 | 安全閥 | 量測噴出壓力及停噴壓力應正常 | 手動 |  |
| 四 | 壓力錶 | 壓力錶應堪用、正確、無損壞 | 檢點 |  |
|  |  | 本體牢固應無變形 | 手動 |  |
| 五 | 其他安全裝置之性能 | 輸入信號及警報發出信號之情形應良好 | 測試 |  |
| 六 | 其他保持性能必要事項 | 各部份應無漏氣情形 | 目視 |  |
|  |  | 沖放閥、卻水器應正常無阻塞洩漏 | 操作 |  |
|  |  | 保溫設施應無缺失或脫落 | 目視 |  |
| 危害分析 | 檢查發現危害，分析危害因素：有下列危害因素請打勾 □火災 □爆炸 □毒氣洩漏 □化學品洩漏 □感電 □窒息 □物體飛落、掉落 □跌倒、滑倒 □其他 |
| 評估 危害風險 | 評估危害風險(嚴重性及可能性分析) ：有下列危害風險請打勾 □高風險等級（不能接受風險）：應立即檢討現有保護措施之完整性且儘速進行工程、管理改善方案或作業管制等。 □中風險等級（暫時接受風險）：視需要採取更有效保護措施或適當作業程序及加強安全措施。 □低風險等級（可接受風險）：採取現有方式監控。 |
| 改善措施 | 依檢查及風險評估結果採取改善措施之內容：改善情形、預定完成日期及實際完成日期請簡要說明 改善情形：□已改善完成□部分完成□未完成 改善內容說明： 預定完成日期： 年 月 日； 實際完成日期： 年 月 日 |
| 定期檢討 | 定期檢討改善措施之合宜性： □本改善措施已相當合宜且已改善完成。 □本改善措施有需要敬會相關部門改善；敬會部門： |
| 說 明 | 1.依據「職業安全衛生管理辦法」規定辦理，並作記錄保存三年。 2.檢查結果: 正常”ˇ”，異常須送修或改善”×”，無此項目”-”。 3.氣體壓力每平方公分二公斤以上未滿每平方公分十公斤（壓縮空氣為未滿每平方公分五十公斤）且內容 積基在0.04立方公尺以上且筒體內俓在二百公厘以上長度在一千公厘以上者皆屬第二種壓力容器。 |

實驗場所負責人簽章：                  檢查人員簽章：