國立高雄科技大學

衝剪機械定期自動檢查表

檢查週期：每年                                     製表單位：環安衛中心

適用場所資料：

| 系(所、中心) |  | 場所名稱 |  |
| --- | --- | --- | --- |

檢查結果：設備編號                                    檢查日期：    年   月   日

| 檢查項目 | 檢查內容 | 檢查方法 | 判定基準 | 檢查結果 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 正常 | 異常 |
| 本體部分 | 安裝精度 | 水平 | 利用水平器測定 | jm在0.05%以上 |  |  |
|  | 基楚螺栓 | 鬆弛 | 螺栓未鬆弛 | 十分緊固 |  |  |
|  | 台盤（承樑） | 安裝 | 緊固彈簧未鬆弛 | 十分緊固 |  |  |
|  | 台盤（承樑） | 損傷 | 無損傷故障 | 無故障 |  |  |
| 驅動部分 | 曲柄軸 | 加熱 | 用手觸觀察 | 室溫＋40℃以內 |  |  |
|  | 曲柄軸 | 緊固 | 鎖軸承之螺栓螺帽有無鬆脫 | 十分緊固 |  |  |
|  | 飛輪 | 緊固 | 緊固螺栓、螺帽有無鬆脫 | 十分緊固 |  |  |
|  | 離合器 | 動作 | 往返操作觀察動作狀況及停止位置 | 動作確實 |  |  |
|  | 制動器 | 動作 | 往返操作觀察動作狀況及停止位置 | 動作確實 |  |  |
|  | 滑塊 | 緊固 | 安裝螺栓、螺帽是否緊固 | 十分緊固 |  |  |
|  | 滑塊 | 損傷 | 無損傷 | 無故障 |  |  |
|  | 滑塊 | 損傷 | 模柄孔（Shouk）無大傷 | 無故障 |  |  |
|  | 連接螺旋 | 緊固 | 止固螺栓螺帽有無鬆脫 | 十分緊固 |  |  |
|  | 連桿 | 緊固 | 桿軸承鎖緊螺栓螺帽有無鬆脫 | 十分緊固 |  |  |
|  | V皮帶 | 張力 | 皮帶伸張情形是否良 | 張力均一 |  |  |
|  | V皮帶 | 摩耗 | 皮帶有無劣化 | 無異常 |  |  |
| 電氣部分 | 馬達 | 加熱 | 用手觸摸檢查 | 手無法觸及熱度 |  |  |
|  | 馬達 | 異音 | 聽到雜音否 | 無異音 |  |  |
|  | 馬達 | 絕緣 | 由高阻計測試 | 0.2MΩU以上 |  |  |
|  | 電磁開閉器 | 鬆弛 | 端點螺栓是否鬆弛 | 十分緊固 |  |  |
|  | 電磁開閉器 | 摩耗 | 觀察有無接觸摩耗 | 動作確實 |  |  |
|  | 配線 | 被覆 | 被覆有無脫落及劣化 | 無漏電危險 |  |  |
|  | 配線 | 接續 | 端點螺栓是否鬆脫 | 十分緊固 |  |  |
|  | 保險絲 | 容量 | 有無依規定使用 | 依規定 |  |  |
|  | 極限開關 | 鬆弛 | 端點螺栓有無鬆脫 | 十分緊固 |  |  |
|  | 極限開關 | 緊固 | 安裝螺栓螺帽有無鬆脫 | 十分緊固 |  |  |
|  | 極限開關 | 動作 | 作動狀況、安裝位置是否良好 | 十分緊固 |  |  |
|  | 回轉凸輪 | 緊固 | 鎖緊螺栓螺帽鬆弛否 | 十分緊固 |  |  |
|  | 回轉凸輪 | 動作 | 作動位置有無偏位 | 合標準 |  |  |
| 空氣部分 | 空氣配管 | 漏洩 | 各接合部有無空氣漏洩 | 空氣漏洩 |  |  |
|  | 瀘清器 | 凝結水 | 冷凝水是否積存 | 無凝結水 |  |  |
|  | 給油器 | 油量 | 油量是否適當 | 油量適當 |  |  |
|  | 空氣操作 | 動作 | 觀察電磁閥動作、壓力計指示減壓閥作動情形 | 動作確實 |  |  |
| 潤滑油部分 | 油位計 | 油量 | 觀察油位計 | 規定液面 |  |  |
|  | 濾清器 | 污物 | 取出後觀察 | 污物附著 |  |  |
|  | 油泵 | 加熱 | 用手觸檢查 | 室溫+30℃以內 |  |  |
|  | 油泵 | 異音 | 聽到雜音否 | 無異音 |  |  |
|  | 油配管 | 漏洩 | 觀察配管系統 | 油漏洩 |  |  |
| 其他 | 腳踏板 （操作運轉） | 動作 | 往返操作觀察作動情況 | 動作確實 |  |  |
|  | 安全裝置 | 動作 | 往返操作觀察作動情況 | 動作確實 |  |  |
|  | 各部緊固 | 鬆弛 | 各鎖緊部螺栓、螺帽有無鬆脫 | 十分緊固 |  |  |
| 危害分析 | 檢查發現危害，分析危害因素：有下列危害因素請打勾 □火災 □爆炸 □毒氣洩漏 □化學品洩漏 □感電 □窒息 □物體飛落、掉落 □跌倒、滑倒 □其他 |
| 評估 危害風險 | 評估危害風險(嚴重性及可能性分析) ：有下列危害風險請打勾 □高風險等級（不能接受風險）：應立即檢討現有保護措施之完整性且儘速進行工程、管理改善方案或作業管制等。 □中風險等級（暫時接受風險）：視需要採取更有效保護措施或適當作業程序及加強安全措施。 □低風險等級（可接受風險）：採取現有方式監控。 |
| 改善 措施 | 依檢查及風險評估結果採取改善措施之內容：改善情形、預定完成日期及實際完成日期請簡要說明 改善情形：□已改善完成□部分完成□未完成 改善內容說明： 預定完成日期： 年 月 日； 實際完成日期： 年 月 日 |
| 定期 檢討 | 定期檢討改善措施之合宜性： □本改善措施已相當合宜且已改善完成。 □本改善措施有需要敬會相關單位改善；敬會單位： |
| 備註 1.依據『職業安全衛生管理辦法』規定辦理，並作記錄保存三年。 2.檢查結果正常”ˇ”，異常須送修或改善”×”，無此項目”-”。 3.檢查結果異常時應分析危害因素、評估危害風險、依檢查及風險評估結果採取改善措施並定期檢討改善措施之合宜性。 |

實驗場所負責人簽章：                 檢查人員簽章：